## Slide 1
4-0 導入｜0–5分
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
01
角測量
測り直すと違う。
どの角を使えばよいか。
測量学 第4回／回2
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
A
O
B
60°
Notes: 本時は同じ2本の杭の角をどう採用するかを考えます。1つの値を読むことから、採用できる観測かを判断することへ進みます。導入全体は5分です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 2
4-0 導入｜0–5分
前回①：符号で象限を決める
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
02
ΔX＝−150 m、ΔY＝−200 m → 南西
距離＝√(150²＋200²)＝250.000 m
方向角＝180°＋tan⁻¹(200/150)
233°07′48″
Notes: 第3回の問1を1分で振り返ります。方向角は座標北から時計回りであり、電卓の53°をそのまま使うと北東になってしまいます。順計算はX_C=1373.205 m、Y_C=900.000 mでした。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 3
4-0 導入｜0–5分
前回②：距離は順に換算する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
03
斜距離 → 水平距離 500.000 m
基準面上へ → 499.984 m
平面直角座標上へ → 499.934 m
今日は、距離に「向き」を加える
Notes: 第3回問2の値と換算の順だけを1分で確認します。斜距離500.020 m、高低差4.500 m、標高200 m、R=6370 km、縮尺係数0.9999の設定です。ここで距離観測の追加講義はしません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 4
4-0 導入｜0–5分
同じ杭なのに、どちらを使う？
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
04
正の結果が2つ。これだけで決められる？
73°25′15″
73°25′09″
Notes: まだ答えを確定せず、学生に選ぶか平均するかを短く考えてもらいます。この2つだけでは反の結果と点検基準がなく採否を決められません。最後に同じ問いへ戻ります。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 5
4-0 導入｜0–5分
計算の先に、採用する判断がある
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
05
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
正しく読む・据える
測り方を変え、結果を比べる
使える値か判断し、中心へ戻す
Notes: 読む、据える、正反で誤差を減らす、点検する、中心へ戻すの順に進みます。演習では方向法の採否と偏心の復元を自分で判断します。各ページ上部に今いる節名を示します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 6
4-1 読む｜5–11分
目盛の0°は、座標北とは限らない
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
06
読むのは向き、欲しいのは2方向の差
読定値＝器械の目盛の値
水平角＝基準AからBへの開き
A
O
B
60°
Notes: 時計の文字盤を回しても2本の針の間の角は変わりません。同様に器械の初期目盛と北方向を区別します。図のOAは北を意味せず、基準方向です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 7
4-1 読む｜5–11分
初期目盛が変わっても、差は同じ
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
07
103°35′−30°10′＝73°25′
88°45′−15°20′＝73°25′
Bの読定 − Aの読定 ＝ 水平角
Notes: 2つの読みの差に注目させます。異なる初期目盛で同じ角が得られることが、対回の目盛変更を理解する土台になります。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 8
4-1 読む｜5–11分
角の繰り上がりは60ごと
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
08
1°＝60′、1′＝60″
50″＋25″＝75″＝1′15″
12°34′50″＋0°26′25″
13°01′15″
Notes: 秒を先に繰り上げ、その1分を分の列へ加えます。100進法の小数として計算しないよう確認し、困ったら全て角秒に直す方法をノートで補います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 9
4-1 読む｜5–11分
360°をまたぐ差には、一周を足す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
09
B−A＝20°−350°＝−330°
負なら360°を加える
時計回りの角は30°
350°
20°
0° / 360°
30°
Notes: A350°から0°まで10°、さらにB20°まで20°と図で追います。角の向きを右回りに統一し、負の値のままにしません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 10
4-1 読む｜5–11分
同じ点なら、既知の向きに足せる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
10
O→Aの方向角＝40°
OでA→Bの右回り角＝70°
O→Bの方向角＝40°＋70°
110°
Notes: 同じ器械点Oから見た方向同士だから足せます。方向角の基準は座標北、水平角の基準はOAです。器械点を移す場合との違いを最後に扱います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。 360°以上になったら360°を引き、0°以上360°未満に直します。

## Slide 11
4-1 読む｜5–11分
確認①：読みと角を区別する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
11
Aが350°、Bが20°。右回りの開きは？
目盛の0°をまたぐ
Aの読定350°は角そのものではない
Notes: 20秒考えてもらい、30°と答え合わせします。誤答が多ければ円を指でたどり、差が負なら1周を足す操作を再確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 12
4-2 据える｜11–18分
3つの軸が、向きを支える
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
12
視準軸・水平軸・鉛直軸
視準軸 ⟂ 水平軸
水平軸 ⟂ 鉛直軸
3次元模式図（投影のため見かけは90°でない）
視準軸
水平軸
鉛直軸
視準軸 ⟂ 水平軸
水平軸 ⟂ 鉛直軸
Notes: 視準軸は望遠鏡が見る線、水平軸は望遠鏡を上下に回す軸、鉛直軸は器械を左右に回す軸です。図は3次元の投影なので見かけの角が90°でなくても、空間での直交を示しています。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 13
4-2 据える｜11–18分
求心は、測点の真上へ合わせる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
13
合わせるのは「位置」
器械中心を測点Oの真上へ
軸が鉛直でも、位置ずれは残る
鉛直線
器械中心
器械中心
測点 O
測点 O
正常
中心がずれる
Notes: 正常と求心ずれを比較します。器械を水平にしただけでは測点の真上にならず、位置の確認が必要です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 14
4-2 据える｜11–18分
整準は、鉛直軸を鉛直にする
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
14
合わせるのは「傾き」
気泡・電子気泡を確認
整準後に求心も再確認
重力方向
器械中心
器械中心
測点 O
測点 O
正常
鉛直軸が傾く
Notes: 求心との違いを学生に言ってもらいます。位置と傾きは互いに調整で変わり得るので、どちらも再確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 15
4-2 据える｜11–18分
視差は、目を動かすと見つかる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
15
像が十字線に対して動くなら未調整
接眼：十字線にピント
対物：目標にピント
目を動かし、相対位置を確認
目位置 A
像
目位置 B
像
十字線に対する像の位置が変化 → 視差あり
Notes: 十字線と目標像の両方が同じ焦点面にあるかを確認します。単に目標が鮮明に見えるだけで終えず、目を少し動かして視差を検出します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 16
4-2 据える｜11–18分
確認②：平均で据付のずれは直る？
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
16
位置ずれと傾きは、正反平均では消えない
求心＝位置、整準＝傾き
ずれを別に測れば補正できる場合はある
Notes: 求心ずれと鉛直軸の傾きを区別できるか確かめます。「後の計算で絶対に直せない」とは言わず、「正反平均では消えない」と限定します。既知の偏心や作動範囲内の傾き補正を後で扱います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 17
4-3 減らす｜18–29分
正と反で、同じ目標を見直す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
17
器械点Oは動かさない
正の生読定 r・反の生読定 l
望遠鏡反転＋本体を半周回す
器械は移動しない：同じ器械点 O・同じ目標
正 r
目標
O
反 l
目標
O
Notes: 左右は同じ器械点の異なる姿勢を並べた図です。反の読みがおよそ180°違うのは姿勢の違いです。方向法では正反別に零方向を引くので、主計算で別途180°換算を重ねません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 18
4-3 減らす｜18–29分
視準軸のずれは、反転で向きが逆になる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
18
同じ目標を見ても、小さなずれが乗る
正では＋c、反では−c
同じ基準へ直して比べる
正：＋c
O
＋c
反：−c
O
−c
同じ器械点の姿勢比較／角を誇張
Notes: 図の角を誇張しています。ここでは正反で符号が反転する成分だけのモデルを示しており、器械の全ての誤差を一つのcで代表していません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 19
4-3 減らす｜18–29分
反対符号の成分は、平均で相殺する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
19
真の方向40°、正に＋3″、換算反に−3″
正＝40°00′03″、換算反＝39°59′57″
共通の＋5″があれば平均にも＋5″残る
平均で減る成分と、残る成分がある
Notes: 反は180°を直した同一方向の説明用モデルです。これは方向法野帳の結果p・qの較差を器械誤差と同一視する説明ではありません。HTMLでは共通のずれを変えて確かめられます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 20
4-3 減らす｜18–29分
正反観測で軽減するのは、この3つ
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
20
同じ条件で反転し、平均する
誤差の種類 | 由来
視準軸誤差 | 視準軸と水平軸の直交ずれ
水平軸誤差 | 水平軸と鉛直軸の直交ずれ
水平目盛盤の偏心 | 目盛円中心と回転中心のずれ
Notes: R4測量士補No.5の記述を参照しています。水平目盛盤の偏心は求心ずれとは異なり、対向読み・正反観測で軽減できる成分です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000240138.pdf

## Slide 21
4-3 減らす｜18–29分
目盛盤の偏心と、求心ずれは別物
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
21
器械内部の中心ずれと
据付位置のずれ
目盛盤の偏心：正反で軽減
求心ずれ・鉛直軸の傾き：残る
読Ⅰ
読Ⅱ
目盛円中心
回転中心
読Ⅰ と 読Ⅱ は180°対向読み
Notes: 2つの中心が器械内部でずれる場合を図で示します。地面の測点から器械がずれる求心誤差と区別します。鉛直軸の傾きは姿勢を反転しても重力方向へ戻りません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 22
4-3 減らす｜18–29分
試験の型：正反で軽減できないもの
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
22
視準軸・水平軸・鉛直軸・目盛盤偏心
器械を反転しても、鉛直に戻らないのは？
Notes: 答えは鉛直軸の傾きです。R4No.5の内容に基づく確認で、問題全文の転載ではありません。理由を姿勢の反転と傾きの違いから説明します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000240138.pdf

## Slide 23
4-3 減らす｜18–29分
確認③：そろったら、正しいと言える？
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
23
2回とも同じずれが加わっていたら？
正反の一致＝全誤差が消えた証拠ではない
Notes: 共通成分があれば平均にも残ると答えます。以降の点検は観測の整合性を調べるもので、真値への近さを全て証明するものではありません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 24
4-4 点検｜29–43分
同じ点から、複数の方向を1対回測る
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
24
例：正 A→B→C、反 C→B→A
零方向はA
次の対回では初期目盛を変える
A
O
B
73.42°
C
68.88°
A → B → C
Notes: 図は目標の配置を示します。今回の簡略野帳では帰零の列は省略し、実務で不要だとは言いません。観測順と記録方法は適用する方法に従います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 25
4-4 点検｜29–43分
第1対回：読んだ値を、そのまま残す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
25
生読定。まだ水平角ではない
目標 | 正 r | 反 l
A | 12°15′20″ | 192°15′26″
B | 85°40′35″ | 265°40′37″
Notes: 正と反のAを別々に指で示します。表は同じ目標を横に並べたもので、実際の時系列とは限りません。読定値を後から都合よく書き換えないことも確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 26
4-4 点検｜29–43分
正と反で、それぞれAを引く
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
26
結果 p・q＝その姿勢のB−その姿勢のA
正：85°40′35″−12°15′20″
反：265°40′37″−192°15′26″
正の結果73°25′15″／反の結果73°25′11″
Notes: 生読定r/lと零方向差引き後の結果p/qを区別します。両方に含まれる180°はこの引き算で消え、負になったときだけ360°を加えます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 27
4-4 点検｜29–43分
足して倍角、引いて較差
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
27
倍角D＝p＋q＝146°50′26″
較差C＝p−q＝＋4″
対回の角＝D/2＝73°25′13″
比較するのは「零方向を引いた結果」
Notes: p=73°25′15″、q=73°25′11″を使います。半分にした角を先に丸めず、倍角と較差を保持して点検へ進みます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 28
4-4 点検｜29–43分
較差は「器械の狂いの2倍」ではない
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
28
AにもBにも同じずれが乗ったら？
正に共通の＋5″
反に共通の−5″
B−Aで＋5″が相殺
正の結果＝60°
B−Aで−5″が相殺
反の結果＝60°
較差0″でも、個々の読みにはずれがあり得る
Notes: 反例は正A10°00′05″・B70°00′05″、反A189°59′55″・B249°59′55″です。正反の結果はともに60°で較差0″になります。較差は2目標間の誤差成分の違いを含む量で、絶対的な器械誤差そのものではありません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 29
4-4 点検｜29–43分
第2対回も、Aを別々に引く
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
29
初期目盛を変えて観測する
目標 | 正 r | 反 l
A | 102°07′40″ | 282°07′36″
B | 175°32′49″ | 355°32′47″
正の結果73°25′09″／反の結果73°25′11″
Notes: 正の結果は73°25′09″、反の結果は73°25′11″です。第1対回との比較で正だけを見るのではなく、両方から倍角と較差を計算します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 30
4-4 点検｜29–43分
同じ方向の、対回間の差を点検する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
30
最大−最小。負の較差の扱いに注意
対回 | 倍角 D | 較差 C
1 | 146°50′26″ | ＋4″
2 | 146°50′20″ | −2″
倍角差6″／観測差6″
Notes: 倍角差は26−20=6″、観測差は(+4)−(−2)=6″です。較差Cそのものではなく、同じ方向のCの最大最小の差を求めます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 31
4-4 点検｜29–43分
点検に通ってから、平均を採用する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
31
授業用の仮基準。公共測量の規程値ではない
点検量 | 計算値 | 仮基準 | 判定
倍角差 | 6″ | 10″以下 | 範囲内
観測差 | 6″ | 8″以下 | 範囲内
採用する平均：73°25′11.5″
Notes: 各対回の角は73°25′13″と73°25′10″、平均は73°25′11.5″です。これは計算上の桁で、器械の読定分解能が上がったわけではありません。超過した場合は採用せず原因確認と再測です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 32
4-4 点検｜29–43分
試験の型：較差の符号と繰り下がり
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
32
結果は各姿勢の零方向を引いて求める
97°46′02″＝97°45′62″と繰り下げる
観測差＝較差の最大−最小
表のどの列を比較するかを先に決める
Notes: R2No.5型の方向法野帳で使う計算の要点です。この97°46′02″の表記は繰り下がりの説明例であり、講義Bの値ではありません。Dの差とD/2の差を取り違えないよう確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 33
4-4 点検｜29–43分
確認④：−4″から＋4″までの幅は？
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
33
較差が＋4″と−4″。観測差はいくら？
0″？ 4″？ 8″？
超過したら、数字を直す？ 測り直す？
Notes: 正答は8″です。最大−最小であり平均ではないことを確認します。超過時は原因を確認して必要な関連観測を含め所定の範囲を再測し、数値の書換えはしません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 34
4-5 縦の角｜43–49分
天頂角90°が、水平を意味する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
34
Zは真上から、αは水平から
高度角 α＝90°−Z
上向きがαの正
O
目標
Z=65°
α=25.000°
天頂
水平
Notes: 同じ目標を2つの基準から表すだけです。天頂角が90°より小さいなら目標は水平より上なので、αが正になると図で確かめます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。 高度角は高低角とも呼びます。

## Slide 35
4-5 縦の角｜43–49分
高度定数Kは、正反の和のずれ
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
35
z正＝78°12′42″、z反＝281°47′42″
K＝z正＋z反−360°＝24″
Z＝(z正−z反＋360°)/2
Z＝78°12′30″、α＝11°47′30″
Notes: 鉛直の読定はz正とz反で示し、水平の結果p/qと混ぜません。この教材のKは和のずれ全体です。対称な指標誤差モデルで各面に現れる成分はK/2ですが、K自体を勝手に半分にしません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。
出典:
https://www.jsurvey.jp/20220705P59-2.pdf

## Slide 36
4-5 縦の角｜43–49分
高度定数は、目標間のそろい方も見る
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
36
点検量はKの最大−最小
目標 | 高度定数K
1 | 24″
2 | 30″
Kの較差＝30−24＝6″
Notes: Kの較差は6″です。ここでは較差という点検量を学びますが、Kそのものの器械点検・調整が不要という意味ではありません。実際の許容値は適用規程に従います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 37
4-5 縦の角｜43–49分
確認⑤：真上と水平を取り違えない
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
37
z正85°10′20″、z反274°49′50″
K、Z、αを求めよう
K＝和−360°、α＝90°−Z
Notes: 正答はK10″、Z85°10′15″、α4°49′45″です。計算が止まる場合はz正−z反＋360°＝170°20′30″を先に出し、2で割ります。高度定数Kを半分の値として報告することとは区別します。

## Slide 38
4-6 戻す｜49–56分
中心で測れないとき、ずらして観測する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
38
ずれの量と方向を測っておく
器械点の偏心
標点の偏心
中心Oの真上に置けない
代わりの位置Eから観測
本来の目標が見えない
代わりの標点を観測
補正＝中心の値−偏心点での値
Notes: どちらも知らないずれを正反平均で取り除くものではありません。主説明では器械点の偏心を直角三角形で扱い、一般の標点偏心は補足へ分けます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 39
4-6 戻す｜49–56分
デモ：Oで90°でも、Eでは広がる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
39
中心の答えが分かっている配置
OA＝100 m、OE＝1 m
Eの角＝90°＋δ
EAが斜辺になる
O
E
A
B
OE＝1 m
OA＝100 m
δ
90°
EAが斜辺
模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: この図はOが直角です。Oの北にA、東にEとBがあり、EからAは北より少し左へ見えるので時計回りのA→B角が大きくなります。OEは誇張しています。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 40
4-6 戻す｜49–56分
逆正接は、比から角を求める操作
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
40
電卓はDEG（度）にする
δ＝tan⁻¹(1/100)＝0.5729386977°
小数度×60 → 分の小数×60
δ＝0°34′22.6″
Notes: tan⁻¹は1/tanではありません。0.5729386977×60=34.376321862分、その小数部分×60=22.57931172秒です。最後に0.1秒へ丸めます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 41
4-6 戻す｜49–56分
補正の符号は、図で先に予想する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
41
中心の値 − Eでの値
角：90°−(90°＋δ) → −δ
距離：100−√10001 → −0.0050 m
O
E
A
B
OE＝1 m
OA＝100 m
δ
90°
EAが斜辺
模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: デモでは中心の角もOAも既知なので、補正の向きが図から分かります。演習は直角の場所を変えるため、ここで覚えた負号をそのまま写さないよう予告します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 42
4-6 戻す｜49–56分
確認⑥：ずれが2倍なら、角は？
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
42
小さいずれなら、角の変化はおよそ何倍？
OEが2倍 → ？
OAが2倍 → ？
デモの斜辺はOA？ EA？
Notes: 正答は約2倍、約半分、EAです。厳密には逆正接の関係であり、比例はe/Sが小さいときの感覚だと補います。ラジアンやρの換算はここへ追加せず補足へ送ります。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 43
4-7 TS｜56–58分
自動視準と二軸補正が、作業を助ける
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
43
自動視準・追尾
二軸補正
目標を捉える作業を支援
読定・記録を支援
作動範囲内の傾きを補正
まず正しく整準する
Notes: 自動機能は視準や微小傾きの補正を助けます。補正範囲や機能は機種に依存するため取扱説明書に従い、特定機種の数値を一般化しません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。
出典:
https://help.fieldsystems.trimble.com/siteworks/en/measuring-total-station-leveling.htm

## Slide 44
4-7 TS｜56–58分
採用する判断は、人が確かめる
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
44
数値が表示されたら、それで完成？
目標・求心・据付の安定
追尾の喪失、点検値の超過
原因を確かめ、必要なら再測
Notes: 表示された数値を採用できるかを判断するところまでが観測です。58分で説明を終え、58–60分は遅れの吸収と演習準備に使います。60分から演習25分を確保してください。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 45
4-8 演習｜60–85分
演習1：15分で、方向法を点検する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
45
配布問題の第1対回。正・反でAを引く
目標 | 正 r | 反 l
A | 5°00′10″ | 185°00′14″
B | 67°14′28″ | 247°14′28″
C | 133°32′30″ | 313°32′30″
問1：計算・点検・採否の理由（6点）
Notes: 問1は6点です。配布の第1対回Bは記入例なので、第2対回BとCの各対回を計算します。5分経過時にp/qを出せているか確認し、停滞している学生にはAを各面で別々に引くところだけ支援します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 46
4-8 演習｜60–85分
第2対回：仮基準で採否を決める
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
46
仮基準：倍角差10″以下、観測差8″以下
目標 | 正 r | 反 l
A | 95°00′20″ | 275°00′16″
B | 157°14′36″ | 337°14′30″
C | 223°32′44″ | 43°32′44″
講義と同じ仮基準。公共測量の規程値ではない
Notes: 基準ちょうどは範囲内です。Cの反は43°32′44″−275°00′16″に360°を加える必要があります。採用できない方向について平均を成果にせず、理由と再測を答えさせます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 47
4-8 演習｜60–85分
演習2：Eでの観測を、Oへ戻す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
47
75分から10分。4点。電卓はDEG。
O→E→Bは一直線
OE＝1 m、EA＝100 m
求める：Oの角、OA、補正の符号
O
E
A
B
OE＝1 m
EA＝100 m
OA＝？
90°
？
模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: 演習ではEが直角で中心Oの角は未知です。時計回りA→BのE観測角は90°。電卓がなければtan⁻¹(1/100)=0.5729386977°を板書し、90°から引くことと三平方の定理は学生自身に判断させます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 48
4-9 まとめ｜85–90分
読み→結果→点検→採用をつなぐ
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
48
水平：零方向を引いてから
鉛直：真上が基準
倍角D＝p＋q、較差C＝p−q
対回間の最大−最小を点検
超過なら原因確認・再測
K＝z正＋z反−360°
Z＝(z正−z反＋360°)/2
α＝90°−Z
偏心のρ″を使う式は、補足・宿題へ
Notes: 1.5分で式の役割だけを整理します。p/qは正反の結果で、生読定r/lではないと確認します。倍角差と観測差、Kの較差は何を比較するかを思い出させ、追加公式をここで展開しません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 49
4-9 まとめ｜85–90分
次の杭では、後視が180°反転する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
49
A→Bと、振り返ったB→Aは逆向き
A→B 40° → B→A 220°
BでA→Cへ右回り100° → BCは320°
B
A
C
座標北
右回り100°
BA：220°
BC：320°
A→B は40°
Notes: 1.5分で次回へ橋渡しします。40+100=140°ではなく、今いるBからAを振り返った方向220°に足すのが要点です。繰り返しの座標計算は第5回で行います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 50
4-9 まとめ｜85–90分
出口：どの角を使うか、理由で答える
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
50
正の結果2つだけで、採用を決められる？
73°25′15″ と 73°25′09″
追加で何が必要か説明しよう
Notes: 2分で回答を聞きます。正答は反の結果、観測条件、許容値が必要です。講義の反の結果はいずれも73°25′11″で、倍角差6″・観測差6″が仮基準内なので平均73°25′11.5″を採用します。本編はここで終わり、付録は通常非表示です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 51
付録A 演習解答｜標準90分の外
問1解答：正反別に零方向を引く
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
51
生読定から結果p・qへ
対回・方向 | 正の結果p | 反の結果q
1・B | 62°14′18″ | 62°14′14″
2・B | 62°14′16″ | 62°14′14″
1・C | 128°32′20″ | 128°32′16″
2・C | 128°32′24″ | 128°32′28″
Notes: 第2対回反Cは43°32′44″+360°−275°00′16″=128°32′28″です。ここを一周足さずに処理すると以降の点検が崩れるので、途中式を確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 52
付録A 演習解答｜標準90分の外
問1解答：倍角と較差を残す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
52
点検前に平均で食い違いを隠さない
対回・方向 | 倍角D | 較差C
1・B | 124°28′32″ | ＋4″
2・B | 124°28′30″ | ＋2″
1・C | 257°04′36″ | ＋4″
2・C | 257°04′52″ | −4″
Notes: 第1対回Cでは分が64分になるので257°04′36″へ繰り上げます。第2対回Cの較差は−4″であり、符号を残して観測差を計算します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 53
付録A 演習解答｜標準90分の外
問1解答：Bは採用、Cは再測
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
53
倍角差10″以下・観測差8″以下（仮基準）
方向 | 倍角差 | 観測差 | 判断
B | 2″ | 2″ | 採用
C | 16″ | 8″ | 再測
Bの採用値＝62°14′15.5″
Notes: Cの観測差8″は境界内ですが、倍角差16″が超過します。Cの平均を採用せず、零方向など必要な関連観測も含め適用方法に従って再測します。B平均は62°14′15.5″です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 54
付録A 演習解答｜標準90分の外
問2解答：Eが直角だから、90°から引く
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
54
δ＝tan⁻¹(1/100)＝0.5729386977°
Oの角＝90°−δ＝89.4270613023°
角補正＝Oの角−90°
89°25′37.4″
O
E
A
B
OE＝1 m
EA＝100 m
OA＝？
90°
？
模式図：OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: OからAへの方向はEからAより右へ傾くので、Aから東向きBへの開きは小さくなります。角補正は−0°34′22.6″です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 55
付録A 演習解答｜標準90分の外
問2解答：OAが斜辺なので、距離は増える
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
55
OA＝√(EA²＋OE²)＝√10001
OA＝100.004999875… m
距離補正＝OA−EA
OA＝100.0050 m／補正＋0.0050 m
Notes: デモではEAが斜辺で、演習ではOAが斜辺です。符号を暗記せず、どちらが長いかを図から判断できたかを評価します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 56
付録A 演習解答｜標準90分の外
採点：計算だけでなく判断にも点を置く
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
56
問1 6点、問2 4点
問 | 見るところ | 点
1 | p/q・D/C・点検量・B平均と採否 | 6
2 | 中心角・OA・角と距離の補正 | 4
Notes: 詳細は別紙解答を使います。問1はp/q2点、D/C1点、点検量1点、B平均0.5点、B/Cの判断1.5点。問2は中心角1.5点、OA1点、補正の符号と量1.5点です。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 57
付録B 補足｜標準90分の外
1秒のずれは、100m先で約0.485mm
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
57
横ずれ＝100×tan(1°/3600) m
1″なら約0.485 mm
1′なら約29.1 mm
同じ角のずれでも、遠いほど広がる
Notes: 実際の数値を式から検算しています。角度と距離の役割をつなげる補足であり、授業が遅れたときに本編へ追加しません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 58
付録B 補足｜標準90分の外
初期目盛を変え、円の別の部分を使う
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
58
同じ角を、違う目盛の位置で観測
目盛の癖の影響を分散する
正反の反転とは別の操作
同じ目標方向、目盛盤だけをずらす
初期目盛 0°
初期目盛 90°
固定した目標
Notes: 同じ目標方向を見たまま初期目盛を変える意味を示します。目盛盤の偏心と分画誤差を混同せず、正反平均と対回の目盛変更の目的を分けます。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 59
付録B 補足｜標準90分の外
方向法の「倍角」と、倍角法を区別する
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
59
方向法の倍角D
観測方法としての倍角法
正の結果＋反の結果
野帳の計算量
同じ角を重ねて測る
累積した角を回数で割る
Notes: 同じ倍角という語でも、計算欄の名称と観測方法の名称は別です。本時の演習は方向法であり、倍角法の操作実習まで要求しません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 60
付録B 補足｜標準90分の外
ラジアンは、円弧の長さ÷半径
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
60
2π rad＝360°
1 rad＝180/π度≈206265″
小さい角：δ(rad)≈e/S
δ(″)≈(e/S)ρ″
Notes: ρ″は1radを角秒に直す係数です。e/Sは無次元ですがラジアンの数値として使う小角近似で、度の数値とそのまま混ぜてはいけません。ρ″は問題文の指定に従います。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 61
付録B 補足｜標準90分の外
斜めの偏心は、直角成分を取り出す
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
61
標点の偏心：OからEを観測し、
本来の目標Aへ戻す
φ：OE延長→EAを時計回り
直角成分＝e sinφ
方向補正≈＋(e sinφ/S)ρ″
O
E
A
φ
S
e
OE延長
模式図：ずれを誇張
Notes: S=OE、e=EAです。このφの定義なら補正の符号はsinφと同じです。厳密な方向差はatan2(e sinφ,S+e cosφ)であり、近似式と区別します。異なる配置の器械点偏心の式を無条件に流用しません。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 62
付録B 補足｜標準90分の外
宿題：指定された近似式で求める
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
62
T′＝83°20′30″、e＝9 m、S＝1000 m
φ＝330°、ρ″＝200000″を指定
T≈T′＋(e sinφ/S)ρ″
図の角の定義と、補正の符号を確認する
Notes: 前ページの標点偏心の設定を使った架空の宿題です。正答は補正−900″=−15′、T83°05′30″。206265″なら近似補正−928.1925″で異なります。指定の一次近似の答えと厳密幾何の答えは区別します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。

## Slide 63
付録B 補足｜標準90分の外
方向角の北は「座標北」
読む → 据える → 減らす → 点検 → 戻す
63
真北・座標北・磁北は別の基準
真北：地理学的な北
座標北：X軸の正方向
磁北：磁針の向く北
真北
座標北
磁北
O
Notes: 図は差を誇張した模式図で、実際の差角は場所によります。本時の方向角は座標北から時計回りに測ると改めて確認します。 教材の例と許容値は授業用の架空設定。