## Slide 1
測量の座標 3-3
UTMの原点：中央子午線と赤道の交点
各帯に別々の原点がある。北半球では、その座標を E = 500,000 m、N = 0 m とする。
日本にかかる6帯と、それぞれの投影原点
帯 | 経度の範囲（東経） | 原点（緯度, 経度）
51 | 120°〜126° | 0°, 123°E
52 | 126°〜132° | 0°, 129°E
53 | 132°〜138° | 0°, 135°E
54 | 138°〜144° | 0°, 141°E
55 | 144°〜150° | 0°, 147°E
56 | 150°〜156° | 0°, 153°E
帯広は第54帯。原点は赤道上の東経141°。
元の日本付近の図では、赤道は図の南側の外にある。
E：中央子午線を500,000 mにする
E = 中央子午線からの東西座標
＋ 500,000 m（西側の負値を避ける）
例：投影面上で西へ100 kmなら
E = −100,000 + 500,000 = 400,000 m
縮尺係数0.9996：距離を少し縮める
中央子午線上の楕円体上1,000 mを
平面上999.6 mにする（0.4 m短い）。
帯全体の距離のひずみを抑えるため。
平面直角座標系との比較：日本を19系に分け、各系の原点は (X, Y) = (0, 0)。
中央子午線上の縮尺係数は0.9999、東西それぞれ約130 kmが適用範囲の目安。
Notes: # UTMの原点と座標の読み方
## 各帯の原点はどこか
UTMは、基本的に経度6°ごとの60帯に分け、各帯の中央子午線と赤道の交点を投影原点とする。日本にかかる第51〜56帯の原点は、すべて緯度0°にあり、経度は順に東経123°、129°、135°、141°、147°、153°となる。第54帯は東経138〜144°で、帯広はこの帯に入る。日本付近だけを描いた元図では、赤道上の原点は図の南側の外にある。
日本の経緯度原点や、地球中心とは別の、投影計算のために定める原点である。各帯で投影原点が違っても、それだけで測地系まで別になるわけではない。
## 原点なのにEが500,000 mなのはなぜか
中央子午線からの投影面上の東西座標を、東を正、西を負として計算した後、500,000 mを足して東距Eを表す。通常の帯内でEが負になることを避けるためで、地上の位置や2点間の距離を変える操作ではない。中央子午線上はすべてE=500,000 mであり、北半球の投影原点の表示座標は(E,N)=(500,000 m,0 m)になる。
「投影原点」と「表示座標が(E,N)=(0,0)になる点」を区別する。北半球の表示座標のゼロ点は、投影面上で投影原点から西へ500 kmずらした赤道上の点に対応し、その帯の外側にある。この500 kmは地表上の実距離という意味ではない。
Nは北距で、日本では赤道を基準に北向きに増える投影座標である。中央子午線から離れた地点では、Nを赤道からの地表の実距離と厳密に同一視しない。南半球では負の北距を避けるため10,000,000 mを加え、赤道のNを10,000,000 mとする。本スライドの本体は日本を含む北半球を扱う。
同じ(E,N)の値は別の帯にも現れる。座標を渡すときは帯番号・半球・測地系も明記する。UTMのNは北距の記号であり、半球表示やMGRSの緯度帯文字とは役割が異なる。
## 右上の枠の意味
- 「6°幅×60帯」：経度方向の分割。360°を6°ずつに分ける。
- 「原点の縮尺係数0.9996」：より正確には、中央子午線上全体の縮尺係数が0.9996。楕円体上の微小距離に対する投影面上の微小距離の比であり、紙の地図の縮尺1:25,000とは別の数値である。中央子午線に沿う楕円体上1,000 mは、平面上999.6 mになる。中央付近を少し縮め、東西に離れると大きくなる投影の性質と釣り合わせて、帯全体の距離のひずみを抑える。帯内のすべての点で0.9996という意味ではない。
- 「Eは500,000 mを足して負を避ける」：東西座標の表示に共通の加算値を設ける。中央子午線の西側でも通常の帯内では正値になる。
## 右下の枠の意味
日本の平面直角座標系は、国内の測量のために19系を設け、各系に緯度・経度で原点を定める。各原点を(X,Y)=(0,0)とし、中央子午線上の縮尺係数は0.9999である。中央子午線上の楕円体上1,000 mは平面上999.9 mとなる。「東西約130 km」は、投影による距離の相対的なひずみを約1/10,000以内に収めるための適用範囲の目安であり、19系すべてが等幅の帯や四角形になっているという意味ではない。適用区域は別途定めている。UTMと日本の平面直角座標系は、どちらも横メルカトル投影を使うが、原点・縮尺係数・区分・座標表示の約束が違う。
## 一次資料（2026-10-15確認）
- [国土地理院：令和2年測量士試験、午前No.22（PDFの23ページ）](https://web1.gsi.go.jp/common/000229468.pdf) 原点、帯、加算値、適用緯度。
- [国土地理院：地理情報標準第2版の解説（PDFの156ページ、本文146ページ）](https://www.gsi.go.jp/GIS/stdind/stdindpdf/jsgi_inst) 中央子午線と赤道の交点、中央子午線上0.9996、EとNの意味。UTMの定義の確認に使用。
- [国土地理院：日本の測地系](https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/datum-main.html) 平面直角座標系の19系、原点の座標、中央子午線上0.9999、東西約130 km。
- [国土地理院：わかりやすい平面直角座標系](https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jpc.html) 各系の原点と適用区域。