## Slide 1
補足05-1 誤差の e と、期待値の E
1 / 5
同じ量を繰り返し測る。真値 X は固定し、観測値は毎回変わる。
x_i=X+e_i,\qquad e_i=x_i-X
小文字の eᵢ は誤差。大文字の E[ ] は「中の量の理論上の平均」。
ここでは系統的な偏りを補正し、次の仮定を置く。
\mathrm{E}[e_i]=0
誤差の平均が0という仮定が、後の式を簡単にする。
Notes: ここでのeᵢは観測前には値が定まらない確率変数として扱う。EはExpectationの記号であり、誤差eとは別の役割を持つ。E[eᵢ]=0は、プラスとマイナスがあるだけで自動的に成り立つ性質ではなく、偏りのない観測モデルの仮定である。有限回の実測誤差の平均が必ず0になるという意味でもない。

## Slide 2
補足05-2 E は、確率を重みとした平均
2 / 5
説明用のモデル：誤差が −2、0、＋2 mm のいずれかを取る。
誤差 eᵢ（mm） | −2 | 0 | ＋2
起こる確率 | 1/4 | 1/2 | 1/4
誤差の二乗（mm²） | 4 | 0 | 4
\mathrm{E}[e_i]=(-2)\frac14+0\frac12+2\frac14=0\,\mathrm{mm}
\mathrm{E}[e_i^2]=4\frac14+0\frac12+4\frac14=2\,\mathrm{mm}^2
E[eᵢ²] は、二乗した誤差の平均。E[eᵢ]² とは異なる。
Notes: 期待値は、取りうる値にそれぞれの確率を掛けて足したもの。4つの等確率な場合を−2、0、0、＋2 mmと並べた平均でも同じ数値になる。E[eᵢ²]=2 mm²だが、E[eᵢ]²=0 mm²であり、二乗と平均の順番は交換できない。これは全事象と確率を定めた仮想モデルで、実測の4回分を示しているわけではない。

## Slide 3
補足05-3 分散の定義と、平均0の代入
3 / 5
分散は「その量の平均からのずれ」を二乗して平均したもの。
\mu_e=\mathrm{E}[e_i],\qquad \operatorname{Var}(e_i)=\mathrm{E}[(e_i-\mu_e)^2]
平均0の仮定を代入すると、元のスライドの式になる。
\mu_e=0:\qquad\tau^2=\operatorname{Var}(e_i)=\mathrm{E}[(e_i-0)^2]=\mathrm{E}[e_i^2]
\tau=\sqrt{\mathrm{E}[e_i^2]}
二乗で正負の打ち消しを防ぐ。平方根で元の単位に戻す。
Notes: τ²はこの観測モデルの母分散、τは母標準偏差であり、観測データから推定するσとは区別する。分散の定義そのものは二乗偏差の期待値で、二乗する方法が数学的に唯一のばらつきの測り方という意味ではない。絶対偏差という別の指標もあるが、分散は和や定数倍の計算を扱いやすい。ここではE[eᵢ²]が有限であることを仮定し、単位はτ²がmm²、τがmmとなる。

## Slide 4
補足05-4 定義を展開すると、仮定の役割が分かる
4 / 5
誤差の平均 μₑ は、期待値の計算では一定の数。
\operatorname{Var}(e_i)=\mathrm{E}[(e_i-\mu_e)^2]
=\mathrm{E}[e_i^2]-2\mu_e\mathrm{E}[e_i]+\mu_e^2
=\mathrm{E}[e_i^2]-2\mu_e^2+\mu_e^2=\mathrm{E}[e_i^2]-\mu_e^2
\mu_e=0\quad\Longrightarrow\quad\operatorname{Var}(e_i)=\mathrm{E}[e_i^2]
有限の二乗期待値と平均0が前提。独立性や正規分布は不要。
Notes: (eᵢ−μₑ)²=eᵢ²−2μₑeᵢ+μₑ²を展開してから期待値を取る。期待値の線形性によりE[A+B]=E[A]+E[B]、定数cに対してE[cA]=cE[A]、E[c]=cを使い、さらにE[eᵢ]=μₑを代入する。独立性は複数の誤差の分散を足し合わせるときに別途使う条件で、ここで1つの誤差の分散を表すためには必要ない。正規性・分布の対称性・各回の同精度も、この恒等式には不要である。

## Slide 5
補足05-5 偏りが残ると、二乗平均には偏りも入る
5 / 5
前の誤差に ＋3 mm の偏りを加えると、次のモデルになる。
誤差 eᵢ（mm） | ＋1 | ＋3 | ＋5
起こる確率 | 1/4 | 1/2 | 1/4
平均3からのずれ（mm） | −2 | 0 | ＋2
\mathrm{E}[e_i]=3\,\mathrm{mm},\qquad\operatorname{Var}(e_i)=2\,\mathrm{mm}^2
\mathrm{E}[e_i^2]=\operatorname{Var}(e_i)+\{\mathrm{E}[e_i]\}^2=2+9=11\,\mathrm{mm}^2
E[eᵢ²] が分散と等しくなるのは、偏り E[eᵢ] が0のとき。
Notes: E[eᵢ²]=1×1/4+9×1/2+25×1/4=11 mm²。真値からの誤差の二乗平均は、平均まわりのばらつき2 mm²と偏りの二乗9 mm²を含む。一般には√E[eᵢ²]は二乗平均平方根誤差（RMSE）であり、偏りが0のときに母標準偏差τと一致する。真値が未知の実データではeᵢを直接計算できないので残差から母分散を推定するが、そのn−1の導出は別の段階である。