## Slide 1
測量の座標 方向角と象限
方向角は、北から時計回りに測る
X は北向き、Y は東向き。始点から終点への座標差で向きを表す。
01
ΔX = X終点 − X始点
ΔY = Y終点 − Y始点
北 0° 東 90°
南 180° 西 270°
Chart: ΔX（北が＋）
| 0 | 0
北 0° | 0 | 1
東 90° | 0 | 0
南 180° | 0 | -1
西 270° | 0 | 0
象限は、ΔX・ΔY の符号から向きを確かめるために使う。
Notes: 添付スライドと同じ測量の約束を使う。X軸は北向き、Y軸は東向き。数学の通常の図のx軸右・y軸上とは異なる。方向角θはX軸の正方向（北）から時計回り。0°以上360°未満で表す。ΔX=X終点−X始点、ΔY=Y終点−Y始点。散布図は横軸ΔY、縦軸ΔX。象限番号は北東から時計回りに第1、第2、第3、第4。図の数値は説明用の座標差。

## Slide 2
測量の座標 方向角と象限
正反対の方向でも、ΔY / ΔX は同じ
比を計算すると、両方が＋なのか、両方が−なのかを区別できない。
02
Chart: ΔX（北が＋）
| 0 | 1
A 45° | 0 | 1
B 225° | 0 | -1
A：北東（ΔX, ΔY）=（1, 1）
ΔY / ΔX = 1 / 1 = 1
B：南西（ΔX, ΔY）=（−1, −1）
ΔY / ΔX = (−1) / (−1) = 1
同じ比でも、方向角は 45° と 225°。向きが180°違う。
Notes: 北東AはΔX=1、ΔY=1で方向角45°。南西BはΔX=−1、ΔY=−1で方向角225°。ともにΔY/ΔX=1。同じ直線上の正反対の方向になる。tanの値だけでは、向きは180°の違いを残してしか決まらない。座標差が持っていた符号の組合せの情報が、比を作る際に失われる。点名A・Bと色を併用し、色だけに依存しない。

## Slide 3
測量の座標 方向角と象限
逆正接が返す角度の範囲
arctan は、tan が同じ値になる角度のうち、決められた範囲の角を返す。
03
α = arctan(ΔY / ΔX)
−90° < α < 90°
同じ tan の値になる方向角 | 比の値 | arctan の答え α
45° と 225° | 1 | 45°
135° と 315° | −1 | −45°
α を求めたあと、元の座標差の符号で向きを確定する。
Notes: 有限の実数rについて、α=arctan(r)の主値は−90°<α<90°。たとえばtan45°=tan225°=1だが、arctan1は45°を返す。同様にtan135°=tan315°=−1だがarctan(−1)は−45°を返す。arctanは全周の方向角を直接返す関数ではない。電卓のtanの逆関数を表すtan⁻¹は、この資料のarctanと同じ意味。1/tanを表すものではない。以後は度数法で計算する。

## Slide 4
測量の座標 方向角と象限
象限の表は、向きを確定する手順
α = arctan(ΔY / ΔX) を求め、方向角 θ を 0°以上360°未満にそろえる。
04
象限・向き | ΔX | ΔY | α の例 | 加える角 | θ の例
第1・北東 | ＋ | ＋ | 45° | 0° | 45°
第2・南東 | − | ＋ | −45° | 180° | 135°
第3・南西 | − | − | 45° | 180° | 225°
第4・北西 | ＋ | − | −45° | 360° | 315°
180°：正反対の方向へ直す
360°：同じ向きを正の角度で表す
南向き（ΔX < 0）なら180°。北西なら負の角に360°。
Notes: 軸上でない場合の整理。第1象限はΔX>0かつΔY>0でθ=α。第2・第3象限はΔX<0なのでθ=α+180°。第4象限はΔX>0かつΔY<0でα<0なのでθ=α+360°。180°は正反対の向きへの補正、360°は同じ向きの表記を正にそろえる操作であり、意味が異なる。αは絶対値の比から得た鋭角ではなく、符号付きの比の逆正接である。絶対値を使う方位角表とは補正式を混用しない。軸上は7枚目で扱う。

## Slide 5
測量の座標 方向角と象限
計算例：同じ比でも、補正は異なる
南東と北西はいずれも ΔY / ΔX = −4 / 3。まず向きの見当をつける。
05
A：ΔX = −30 m、ΔY = ＋40 m
α = arctan(−4/3) ≈ −53.13°
θ ≈ −53.13° + 180° = 126.87°
B：ΔX = ＋30 m、ΔY = −40 m
θ ≈ −53.13° + 360° = 306.87°
Chart: ΔX（北が＋）
| 0 | 40
A 南東 | 0 | -30
B 北西 | 0 | 30
答えの角度が、座標差から予想した向きに入るか確かめる。
Notes: 説明用の座標差。南東AはΔX=−30m、ΔY=40m。北西BはΔX=30m、ΔY=−40m。α=arctan(−4/3)=−53.130102...°。AはΔX<0だからα+180=126.869897...°、Bは北西だからα+360=306.869897...°。表示は小数第2位に四捨五入。南東の角は90〜180°、北西の角は270〜360°に入ることを確認する。散布図の座標差単位はm。

## Slide 6
測量の座標 方向角と象限
トラバースでは、計算の向きで扱いが変わる
距離・方向角から座標差を求める場合と、その逆を区別する。
06
距離・方向角から座標差
ΔX = L cos θ
ΔY = L sin θ
cos・sin が正負も返す。
L = 100 m、θ = 120° の例
ΔX = −50 m, ΔY ≈ 86.60 m
座標差から方向角
α = arctan(ΔY / ΔX)
元の符号を確認し、
180° または360°を加える。
atan2 なら、この判定も関数が行う。
象限分けが必要になるのは、主に「比から向きを戻す」とき。
Notes: トラバースの座標計算で、Lと0〜360°の方向角θが与えられていればΔX=Lcosθ、ΔY=Lsinθを直接計算する。cos・sinが象限に応じた符号を返すので、象限別の公式に分ける必要はない。例L=100m、θ=120°ならΔX=−50m、ΔY=86.60254...mで南東。逆に座標差から方向角を求める際は、比を作ると符号の組合せを失うためarctanの後に補正する。昔の関数表や鋭角だけを扱う手計算では、象限ごとに正負を付ける形で整理できるが、方向角全体のcos・sinを使う計算では不要。観測角から次の辺の方向角を求める漸化計算は別の段階で、0〜360°への正規化を行う。

## Slide 7
測量の座標 方向角と象限
atan2 は、二つの座標差を別々に受け取る
比にする前の符号を使うため、全周の向きを求められる。
07
Excel の例：B2 に ΔX、C2 に ΔY
=MOD(DEGREES(ATAN2(B2,C2)),360)
引数の順序はソフトによって異なる。返り値を度に直し、0〜360°にそろえる。
軸上の向き | 北 | 東 | 南 | 西
ΔX | ＋ | 0 | − | 0
ΔY | 0 | ＋ | 0 | −
方向角 | 0° | 90° | 180° | 270°
ΔX = 0、ΔY = 0 のときは、方向角が定まらない。
Notes: atan2は2つの引数の符号を使って象限を判定する。Pythonではdegrees(atan2(ΔY, ΔX)) % 360で北から時計回りの方向角になる。数学でのatan2(y,x)のyに測量のΔY、xに測量のΔXを対応させる。Excelの関数はATAN2(x_num,y_num)で引数順が逆なので、B2=ΔX、C2=ΔYなら=MOD(DEGREES(ATAN2(B2,C2)),360)。ラジアンから度への変換を含む。関数によって負の角を返すため正規化が必要。ΔX=ΔY=0は同一点で方向を定められず、呼び出し前に検査する。Pythonの返り値が0になっても幾何学的に方向角が定まることは意味しない。軸上では比ΔY/ΔXを使わず向きを直接決める。出典：Python公式 math.atan2 https://docs.python.org/3/library/math.html#math.atan2 、Microsoft公式 ATAN2 https://support.microsoft.com/ja-jp/excel/functions/atan2-function （2026-10-15確認）。

## Slide 8
測量の座標 方向角と象限
確認問題：比の計算前に、向きを予想する
各行について、向き・arctan の答え α・補正後の方向角 θ を求める。
08
問題 | ΔX [m] | ΔY [m] | 向き | α | θ
① | ＋30 | ＋40 | ？ | ？ | ？
② | −30 | ＋40 | ？ | ？ | ？
③ | ＋30 | −40 | ？ | ？ | ？
② と ③ は比が同じ。方向角も同じになるだろうか。
「どの象限か」から、「なぜその補正か」まで説明する。
Notes: 確認問題の解答。①ΔX=30、ΔY=40：北東、第1象限、α=53.130102...°、補正なし、θ=53.13°。②ΔX=−30、ΔY=40：南東、第2象限、α=−53.130102...°、180°を加えθ=126.87°。③ΔX=30、ΔY=−40：北西、第4象限、α=−53.130102...°、360°を加えθ=306.87°。②と③の比はいずれも−4/3だが方向角は180°異なる。数値の答えだけでなく、どの符号を見て補正したかを説明させる。最後に、arctanが使うのは一つの比、atan2が使うのは二つの座標差であることを確認する。