## Slide 1
3-0 前回の問題①：反復観測（第2回 問1・4点）
同一距離を独立・同精度で6回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。
回 i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
観測値 xi（m） | 30.003 | 30.004 | 30.005 | 30.007 | 30.008 | 30.009
求めるもの：
• 最確値 x̄、各残差 vi、Σ vi、Σ vi2
• 1観測の標準偏差 σ、最確値の標準偏差 σx̄
検算：残差の和 Σ vi が 0 になるか。
測量学 第3回 前回の問題（第2回 手計算テスト 問1・問2）
1
Notes: 第2回の手計算テスト（25分・10点満点）の問1を、配布用紙と同じ数値で再掲します。解答は次の「前回の解答①」です。残差を mm に直してから二乗すること、1観測の標準偏差の分母が n−1 の 5 になること、最確値の標準偏差は √6 で割って小さくなることを、答えを見せる前に思い出させます。

## Slide 2
3-0 前回の問題②：精度の異なる2組（第2回 問2・4点）
圃場の同一辺を測った2組の群平均を統合する。各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み。
組 i | 観測回数 ni | 群平均 xi（m）
1 | 1 | 80.000
2 | 4 | 80.015
求めるもの：
• w1=1 としたときの w2 とその根拠、重み付き平均 x̄w
• 各残差 vi、Σ wi vi、Σ wi vi2、σ0、σx̄w
絶対的な標準偏差は未知。2個の群平均の残差から推定し、式の n は群数の 2。検算は重み付き残差の和。
測量学 第3回 前回の問題（第2回 手計算テスト 問1・問2）
2
Notes: 問2の再掲です。解答は次の「前回の解答②」です。重みは観測回数に比例（群平均の分散に反比例）することが根拠で、w1:w2=1:4 になります。通常の残差和は −9 mm で 0 になりませんが、重み付き残差和は 0 になります。σ0 の式の n は群数の 2 で、元の総観測回数 5 ではないことを再確認します。