## Slide 1
導入
01
角測量
距離に「向き」を足して、杭の位置を決める
●
測量学 第4回
●
図で理解し、野帳で確かめる
A
O
B
60°
Notes: 校庭の観測点Oから杭A・Bを見る場面を示し、「2本の杭の開きは何度か」と問いかける。器械の置き方や向きが少し違っても、信頼できる角度をどう出すかを本時の中心課題にする。

## Slide 2
導入
今日、答えられるようになる問い
02
信頼できる角度は、どう測り、どう確かめる？
●
角の読み方と、測り方を説明できる？
●
方向法の野帳を点検できる？
●
偏心した観測を中心へ戻せる？
Notes: 到達目標を項目名ではなく、授業中に答えを探す三つの問いとして提示する。最後の問いは「正反を測れば全部の誤差が消える」という誤解を防ぐための予告でもある。方向法の計算と偏心補正は後半で扱う。

## Slide 3
角の意味
100 mだけでは、杭Aの場所は決まらない
03
AはOを中心とする円周上のどこにでも置ける
●
必要なのは 距離＋向き
O
A
100 m
距離だけでは方向が未定
Notes: OからAまで100 mという条件だけなら、Aの候補は円周上に無数にあることを図で読む。前回までの距離に、本時は「基準からどれだけ回ったか」を加える。次回は角と距離を座標へつなぐ。

## Slide 4
角の意味
水平角は、上から見た開き
04
OAを基準に、時計回りでOBまで回る
●
水平角 ∠AOB
●
基準線と回転方向をセットで記録
A
O
B
60°
Notes: 平面図で、OからAへの線を基準、OからBへの線を目標として読む。この教材では基準から時計回りを正の向きとする。数値だけでなく「どの線から、どちら回りか」が角の意味を決める。

## Slide 5
角の意味
高低角と天頂角は、ゼロの向きが違う
05
同じ視準線を、水平と真上から測り分ける
●
高低角α：水平から、上を正
●
天頂角Z：真上から測る
●
α＋Z＝90°
O
目標
Z=65°
α=25°
天頂
水平
Notes: 同じ視準線でも、高低角は水平線から、天頂角は天頂方向から測る。側面図のゼロ方向を指でたどらせると混同しにくい。後半では補正済みの天頂角から α＝90°−Z と換算する。

## Slide 6
角の読み方
角度は60進法
06
1°＝60′
1′＝60″
●
100では繰り上がらない
●
秒 → 分 → 度の順に整理
Notes: 度・分・秒は小数ではなく60進法である。秒が60になれば1分、分が60になれば1度へ繰り上げる。記号 °・′・″ の形もここで確認する。

## Slide 7
角の読み方
95°01′10″を声に出して読む
07
95°01′10″
95度1分10秒
●
01′を飛ばさない
●
°・′・″は別の位
Notes: 表示は「95度1分10秒」と読む。01分を省略すると95度10秒という別の値になるため、ゼロを含む位も確認する。器械の表示を野帳へ写す場面を想像させる。

## Slide 8
角の読み方
360°をまたぐ差には、一周を足す
08
●
20° − 350° では負になる
●
20° ＋ 360° − 350°
30°
350°
20°
0° / 360°
30°
Notes: 円形目盛で350°から時計回りに0°を越え、20°まで進む短い弧を読む。時計回りの差が負になったときは、目標側へ360°を足して同じ連続周回にそろえる。後の正反換算でも同じ考え方を使う。

## Slide 9
角の意味
1秒のずれも、先では横に広がる
09
●
1″＝1°÷3600
●
100 m × tan(1″)
●
＝0.000485 m
約0.485 mm
O
100 m
1″
約0.485 mm
模式図（角度・横ずれを誇張）
Notes: 角度差は器械の場所では小さく見えても、距離が長いほど横ずれが大きくなる。100 m先で1秒は約0.485 mmで、ここでは厳密式100×tan(1°/3600)を使った。小角近似を暗黙に混ぜない。

## Slide 10
器械の準備
TSは、距離と角度を同じ場所で測る
10
望遠鏡を上下・左右へ回し、目標を捉える
●
TS＝トータルステーション
●
距離＋水平角＋鉛直角
3次元模式図（投影のため見かけは90°でない）
視準軸
水平軸
鉛直軸
視準軸 ⟂ 水平軸
水平軸 ⟂ 鉛直軸
Notes: TSは望遠鏡で目標を視準し、距離と角度を測る器械である。外観写真の部品名を覚えるより、どの回転がどの角に対応するかを見る。次のスライドで三つの軸を分ける。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 11
器械の準備
TSを支える三つの軸
11
視準軸と水平軸、水平軸と鉛直軸は直交する
●
視準軸 ⟂ 水平軸
●
水平軸 ⟂ 鉛直軸
3次元模式図（投影のため見かけは90°でない）
視準軸
水平軸
鉛直軸
視準軸 ⟂ 水平軸
水平軸 ⟂ 鉛直軸
Notes: 視準軸は十字線中心と対物レンズの光学中心を通る線、水平軸は望遠鏡を上下に回す軸、鉛直軸は本体を左右に回す軸である。図中の各軸を直接ラベルで示す。鉛直軸は整準によって重力方向へ合わせる。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 12
器械の準備
求心は、器械の中心を測点の真上へ置く
12
求心は「どこに置くか」。中心を測点に合わせる
●
鉛直軸の延長がOを通る
●
傾きがなくても、中心はずれる
鉛直線
器械中心
器械中心
測点 O
測点 O
正常
中心がずれる
Notes: 平面位置の中心合わせが求心であり、傾き直しではない。図の測点Oと鉛直軸の延長が重なるかを比べる。三脚や整準ねじを動かすと状態が変わるため、整準後にも再確認する。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf
https://www.iso.org/standard/30043.html

## Slide 13
器械の準備
整準は、鉛直軸を鉛直にする
13
整準は「どちらを向くか」。軸の傾きを直す
●
重力方向と鉛直軸をそろえる
●
正反平均では傾きは消えない
重力方向
器械中心
器械中心
測点 O
測点 O
正常
鉛直軸が傾く
Notes: 整準の本質は「目盛盤を水平にする」ことより、器械の鉛直軸を鉛直にすることにある。求心が合っていても軸が傾く例を並べる。小さな残差を補償する機能があっても、粗い整準の代わりにはならない。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf
https://help.fieldsystems.trimble.com/siteworks/en/measuring-total-station-leveling.htm

## Slide 14
器械の準備
視差は、目を動かして見つける
14
像と十字線が動いて見えたら、焦点面が不一致
●
①十字線を鮮明にする
●
②目標へ合焦する
●
③目を少し動かして確認
目位置 A
像
目位置 B
像
十字線に対する像の位置が変化 → 視差あり
Notes: まず接眼部で十字線を鮮明にし、次に目標像へピントを合わせる。目の位置を少し動かしたとき、像と十字線が相対的にずれれば視差が残っている。単なる「よく見える」ではなく、動かないことまで確認する。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 15
正反観測
正位と反位で、同じ目標を二度見る
15
望遠鏡を反転し、本体を180°回す
●
生読定は 正L・反R
●
同じ目標・同じ器械設置で観測
器械は移動しない：同じ器械点 O・同じ目標
正 L
目標
O
反 R
目標
O
Notes: 正位で目標を見たあと、望遠鏡を水平軸まわりに反転し、本体を鉛直軸まわりに半回転して反位で同じ目標を見る。ここでL・Rは生読定の表記とする。帰零後の方向値は後半でp（正）・q（反）と表し、生読定と混同しない。
出典:
https://www.iso.org/standard/30043.html
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 16
正反観測
反Rを180°換算して、同じ半周へそろえる
16
●
正 L＝40°00′06″
●
反 R＝220°00′00″
●
R′＝R−180°＝40°00′00″
LとR′を比較できる
器械は移動しない：同じ器械点 O・同じ目標
正 L
目標
O
反 R
目標
O
Notes: 正反の生読定は約180°離れているため、そのまま平均しない。反Rへ±180°して正Lと同じ半周へ移した値をR′とする。360°境界をまたぐ場合も、同じ角の連続した枝へそろえてから計算する。
出典:
https://www.iso.org/standard/30043.html

## Slide 17
正反観測
符号が反転するずれは、平均で小さくなる
17
●
L＝40°00′06″
●
R′＝40°00′00″
●
(L＋R′)÷2
40°00′03″
−誤差
＋誤差
40°00′03″
換算R′ 40°00′00″
正L 40°00′06″
Notes: 換算後の正反値が真値を挟むようにずれる様子を左右対称で描く。姿勢変更で符号が反転する誤差は、平均により一次近似で小さくできる。例の読定値は教材用の架空値である。
出典:
https://www.iso.org/standard/30043.html

## Slide 18
正反観測
正反平均で、すべての誤差は消えない
18
小さくできる
残る・別に対処
●
視準軸誤差
●
水平軸誤差
●
鉛直目盛の指標誤差
●
鉛直軸の傾き
●
求心・目標の偏心
●
視準のばらつき・環境変化
Notes: 左は器械姿勢の反転で符号が変わる主な成分、右は同じ器械設置に残る成分である。特に鉛直軸の傾きは正反平均では消えず、観測前の整準が必要になる。誤差の消去は各機種の補正機能や観測条件にも依存する。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf
https://help.fieldsystems.trimble.com/rts-series-total-station/adjustments-menu.htm

## Slide 19
器械誤差
目盛盤偏心は、二つの中心のずれ
19
目盛円の中心と回転中心が一致しない
●
古典器械：対向読取りを平均
●
電子TS：複数箇所を機内処理
読Ⅰ
読Ⅱ
目盛円中心
回転中心
読Ⅰ と 読Ⅱ は180°対向読み
Notes: 二つの中心がずれると、円周上の位置に応じて読定が周期的にずれる。古典的な対向読取りでは180°離れた読定の平均で相殺するが、電子TSでは複数箇所を機内処理する方式がある。「正反を取れば必ず偏心が消える」とは説明せず、使用機種の取扱説明書を優先する。
出典:
https://www.iso.org/standard/30043.html
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 20
器械誤差
円の別の部分を使い、分画誤差を分散する
20
目標は同じ。円の異なる部分を使って測る
●
目盛間隔の不ぞろいを平均する
●
表示を0°にするだけとは限らない
同じ目標方向、目盛盤だけをずらす
初期目盛 0°
初期目盛 60°
固定した目標
Notes: 分画誤差は、刻まれた各目盛間隔が一様でない誤差であり、目盛盤偏心とは別に扱う。ISOの精密試験はセット間で目盛盤位置を60°変え、物理的に変えられない電子機では器械下部を整準台上で約120°回す手順を示す。したがって初期目盛変更を、電子表示のゼロを変える操作だけとは限らない点に注意する。
出典:
https://www.iso.org/standard/30043.html

## Slide 21
方向法
正はA→B→Cの順に見る
21
基準Aから、目標B・Cへ時計回りに進む
●
正L：A→B→C
●
反R：C→B→A
A
O
B
73.42°
C
68.88°
A → B → C
Notes: まず上から見た配置で、どの順に望遠鏡を向けるか確かめます。正LはAからB、Cへ進み、反RはCからB、Aへ戻ります。点名と順番を野帳に先に書くと、目標の取り違えを防ぎやすくなります。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 22
方向法
零方向Aが角の出発点
22
円周目盛の0°ではなく、Aを0°とみなす
●
零方向＝基準に選ぶ方向
●
各姿勢でAを別々に差し引く
A
O
B
A＝0°
Notes: 方向法では、基準に選んだAを零方向と呼びます。器械の円周目盛が実際に0°を示している必要はありません。正Lと反RのそれぞれでAの読定値を引きます。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 23
方向法
往路と復路で1対回
23
正の一巡と反の一巡を一組として扱う
●
正Lで往路を観測
●
反Rで復路を観測
●
この一組＝1対回
A
B
C
往路 A→B→C
復路 C→B→A
Notes: 正Lだけ、または反Rだけでは1対回になりません。同じ目標群を別の器械姿勢で往復して、符号が反対になる誤差を見つけやすくします。2対回目は初期目盛を変えて同じ角を確かめます。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 24
方向法
反Rは同じ周回にそろえる
24
±180°してから正Lと比べる
●
反R＝265°40′37″
●
R′＝265°40′37″−180°
●
R′＝85°40′37″
●
360°境界では連続する枝を選ぶ
正L 85°40′35″と同じ枝になった
Notes: 生の反読定は、正読定と約180°違います。そこで180°を加減し、同じ向きの値として並べられる周回へ移します。境界をまたぐときは、数値が連続するように360°も加減します。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 25
方向法
正反平均で一つの方向を得る
25
正Lと換算後の反R′を平均する
●
L＝85°40′35″
●
R′＝85°40′37″
●
(L＋R′)÷2
●
平均前に半周をそろえる
Bの正反平均＝85°40′36″
Notes: 正Lと反Rをそのまま平均してはいけません。反Rを同じ周回へ換算したR′と正Lを平均します。この平均は反転で符号が変わる誤差を小さくしますが、すべての誤差を消すわけではありません。
出典:
https://eprints.nottingham.ac.uk/14491/1/246414.pdf

## Slide 26
方向法
帰零はAを0°に置き直す
26
同じ対回のA始を各方向から引く
●
B平均＝85°40′36″
●
A始平均＝12°15′23″
●
B平均−A始平均
●
帰零差はA閉−A始で別に点検
Bの帰零値＝73°25′13″
Notes: 帰零は、平均した方向値から同じ対回のA始平均を引く操作です。これで器械の初期目盛にかかわらず、AからBまでの角として読めます。最後にAへ戻ったずれは帰零差として別に点検します。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 27
方向法
Bの原表：第1対回
27
正L・反Rは加工前の生読定
方向 | 正L | 反R
A始 | 12°15′20″ | 192°15′26″
B | 85°40′35″ | 265°40′37″
A閉 | 12°15′25″ | 192°15′29″
●
教材用の架空データ
●
帰零差：正＋5″、反＋3″
Notes: これは第1対回の原表から、Bの計算に必要な行を抜き出した架空データです。正Lと反Rは円周目盛の生読定で、まだ結果p・qではありません。A閉とA始の差から帰零差は＋4″です。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 28
方向法
Bの原表：第2対回
28
初期目盛を変えて同じ角をもう一度測る
方向 | 正L | 反R
A始 | 102°07′40″ | 282°07′36″
B | 175°32′49″ | 355°32′47″
A閉 | 102°07′35″ | 282°07′39″
●
教材用の架空データ
●
帰零差：正−5″、反＋3″
Notes: 第2対回では初期目盛を変えていますが、測っているAからBの角は同じです。初期値そのものではなく、零方向を引いた結果を比べます。A閉とA始の差による帰零差は−1″です。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 29
方向法
結果p・qは零方向を引いた値
29
pは正の結果、qは反の結果
対回 | p（正） | q（反）
第1 | 73°25′15″ | 73°25′11″
第2 | 73°25′09″ | 73°25′11″
●
p＝Bの正L−Aの正L
●
q＝Bの反R−Aの反R
Notes: ここからは生読定ではなく、各姿勢で零方向Aを引いた結果を使います。正の結果をp、反の結果をqと統一します。pとqが同じ角の枝にあることも確認してください。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/ho-mtoa/r02ho/r02ho-5m.pdf

## Slide 30
方向法
較差Cはp−q
30
同じ対回の正と反の結果を比べる
●
第1：15″−11″＝＋4″
●
第2：9″−11″＝−2″
●
生読定のR′−Lではない
C₁＝＋4″、C₂＝−2″
Notes: 較差Cは、零方向差引後の結果についてp−qで求めます。符号は観測順に関係なく正の結果から反の結果を引きます。生読定を半周換算した差とは別物です。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 31
方向法
倍角Dはp＋q
31
同じ対回の正と反の結果を足す
●
第1：73°25′15″＋73°25′11″
●
第2：73°25′09″＋73°25′11″
●
度・分・秒の桁をそろえて加える
D₁＝146°50′26″、D₂＝146°50′20″
Notes: 倍角Dは同じ対回のpとqの和です。野帳では共通する度・分を省き、秒だけを書くこともあります。ここでは意味が見えるように度分秒をすべて示します。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 32
方向法
Bの二つの点検値はどちらも6″
32
Dの幅とCの幅は別々に求める
倍角差
観測差
●
最大D−最小D
●
26″−20″＝6″
●
最大C−最小C
●
+4″−(−2″)＝6″
●
同一目標Bを対回間で比較
Notes: 倍角差はDの対回間の幅、観測差はCの対回間の幅です。どちらもBについては6″ですが、計算に使う列は違います。帰零差や平均角の差を代わりに入れてはいけません。
出典:
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/ho-mtoa/r02ho/r02ho-5m.pdf
https://www.kinomise.com/sokuryo/shiho/jyuuyou/kijyun/kijyun08-houkou.pdf

## Slide 33
方向法
超過を見つけたら、原因確認と再測
33
授業用の仮基準で三つを別々に判定
点検量 | 値 | 仮基準 | 判定
倍角差 | 6″ | 8″以内 | 可
観測差 | 6″ | 5″以内 | 超過
帰零差 | 最大5″ | 6″以内 | 可
●
教材用の架空値
●
公共測量の規程値ではない
Notes: この授業だけの仮基準では、Bの観測差6″が5″を超えています。一つでも超えたので、値を都合よく直さずB方向を再測します。この8″・5″・6″を公共測量の許容値として使ってはいけません。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 34
方向法
方向法と倍角法は、観測の仕方が違う
34
複数の方向を読む方法と、一つの角を積み重ねる方法
方向法
倍角法
●
Aから複数方向を見る
●
対回ごとにp・qを求める
●
DとCの再現性を点検
●
A–Bの一角を反復する
●
目盛上へθを重ねる
●
読定差を反復数で割る
●
倍角法の計算は宿題。読定差120°を3回の反復で得たら？
Notes: 観測差の超過なら、まず求心、整準、視準、点名、転記、360°処理を順に確認します。原因を直してから同じ条件で再測し、元の値も記録に残します。方向法の2対回は、角を2回重ねる倍角法とは別です。 宿題の答は120°÷3=40°です。角の累積読定では、一周をまたぐ回数も含めた連続値を使います。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 35
角の基準
北には三つの基準がある
35
真北・座標北・磁北は一致するとは限らない
●
真北：地理的な北
●
座標北：X軸の正方向
●
磁北：磁針が示す北
真北
座標北
磁北
O
Notes: 地図や測量でいう北は一種類ではありません。真北、座標北、磁北は少しずれることがあります。角度を書くときは、どの北を基準にしたかも一緒に記録します。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 36
角の基準
水平角と方向角は基準が違う
36
どこから時計回りに測るかを言葉にする
水平角
方向角
●
指定した視準線から
●
例：OAからOBへ
●
時計回りの開き
●
座標北から
●
この授業はX正方向
●
時計回りの向き
●
同じ線でも基準で数値が変わる
Notes: 水平角は、OAのような指定した線から別の線までの開きです。方向角は、座標北からその線までを時計回りに測ります。数値だけでなく、基準線と回転方向を必ず添えましょう。
出典:
https://www.gsi.go.jp/gijyutukanri/gijyutukanri41018

## Slide 37
鉛直角
天頂角90°が水平
37
天頂角Zは真上から、高低角αは水平から測る
●
Z＝0°：真上
●
Z＝90°：水平
●
α＝90°−Z
O
目標
Z=78.208°
α=11.792°
天頂
水平
Notes: 天頂角Zは真上を0°として測ります。水平より上を正とする高低角αは、水平線からの傾きです。補正済みのZからα＝90°−Zで換算できます。
出典:
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 38
鉛直角
高度定数Kは正反和の全ずれ
38
理想の正反和360°から何秒ずれたか
●
ZL＝78°12′42″
●
ZR＝281°47′42″
●
K＝ZL＋ZR−360°
●
Kは全差であり半分ではない
高度定数 K＝＋24″
Notes: 天頂角表示では、理想なら正反の読定の和は360°です。この架空例では24″大きいので、高度定数Kは＋24″です。公共測量で点検する高度定数の較差にも、半分ではなくKを使います。
出典:
https://www.jsurvey.jp/20220705P59-2.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 39
鉛直角
片面の指標誤差はi＝K÷2
39
この教材の符号定義では両面に同じiが入る
●
ZL＝Z＋i
●
ZR＝360°−Z＋i
●
i＝K÷2＝24″÷2
●
正読定に加える補正は−12″
●
高度定数の較差にはKを用いる
指標誤差 i＝＋12″
Notes: この教材では、両面読定へ同じ符号で入る誤差をiと定義します。そのためi＝K/2＝＋12″です。資料によっては補正量を−K/2と呼ぶので、記号だけを暗記せず定義式を確認します。
出典:
https://www.jsurvey.jp/20220705P59-2.pdf

## Slide 40
鉛直角
正反補正でZとαを決める
40
Kの半分を正読定から引く
●
Z＝ZL−K÷2
●
Z＝78°12′42″−12″
●
α＝90°−Z
●
Zは真上基準
●
αは水平より上を正
Z＝78°12′30″、α＝＋11°47′30″
Notes: 正反から求めたKの半分を使い、補正済み天頂角Zを出します。次に90°からZを引くと、高低角αは＋11°47′30″です。正反を測る理由が、最後の補正値までつながりました。
出典:
https://www.jsurvey.jp/20220705P59-2.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000268569.pdf

## Slide 41
偏心観測
器械をOに置けないときEから測る
41
障害物を避けた観測値を測点中心へ戻す
●
O：本来の測点中心
●
E：東へ1 mの偏心位置
●
近い目標ほど方向が変わる
A
B
O=(0,0)
E=(0,1)
A=(100,0)
B=(0,100)
OA=100 m
OB=100 m
OE=1 m
δ
X 北
Y 東
※ OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: ここまでは器械を測点Oの真上に置く前提でした。置けない場合はEから観測し、Oで得るはずの角と距離へ補正します。図はずれを誇張し、数値は教材用の架空値です。

## Slide 42
偏心観測
EからAを見る方向がδだけずれる
42
直角三角形OEAで方向のずれを読む
●
OE＝1 m
●
OA＝100 m
●
tan δ＝1/100
A
B
O=(0,0)
E=(0,1)
A=(100,0)
B=(0,100)
OA=100 m
OB=100 m
OE=1 m
δ
X 北
Y 東
※ OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: EはOから東へ1 m、AはOから北へ100 mです。EからAへの方向は北より反時計回り側にδだけずれます。一方、EからBは真東のままなので、時計回りのA→B角は90°よりδだけ大きくなります。

## Slide 43
偏心観測
三角比で、方向のずれδを求める
43
電卓をDEGモードにして小角を求める
●
tan δ＝1/100
●
δ＝tan⁻¹(0.01)＝0.5729386977°
●
秒へ換算：δ≈0°34′22.58″
●
時計回りA→Bの角
●
教材用の架空値
∠AEB≈90.572939°
Notes: 計算途中は tanδ=1/100、δ=atan(0.01)=0.5729386977°です。EからAの方向角は359.4270613023°、Bは90°なので、同じ連続周回にそろえると90−(−0.5729386977)=90.5729386977°になります。

## Slide 44
偏心観測
角補正は負になる
44
補正量は中心Oの値−Eでの観測値
●
O中心：∠AOB＝90°
●
E観測：∠AEB＝90°＋δ
●
補正＝90°−(90°＋δ)＝−δ
●
観測値に負の補正を加える
●
符号は図で確かめる
角補正≈−0.572939°
Notes: 補正量の定義は中心値−偏心位置での観測値です。Eでは角がOより大きく見えるため、Oへ戻す角補正は負です。90.5729386977°−0.5729386977°=90°になります。

## Slide 45
偏心観測
距離補正は目標ごとに符号が違う
45
中心値−E観測値でAとBを比較する
目標 | Eでの距離 | O中心 | 補正 O−E
A | 100.0050 m | 100.0000 m | −0.0050 m
B | 99.0000 m | 100.0000 m | +1.0000 m
●
A：斜めで少し長い B：1 m近く見える
●
表示は0.0001 mに丸め。計算途中は丸めない。
Notes: EA=√(100²+1²)=100.004999875 mなので、A距離補正は100−100.004999875=−0.004999875 m、約−0.0050 mです。EB=100−1=99 mなので、B距離補正は100−99=+1.0000 mです。符号は暗記せず、中心値−観測値で決めます。

## Slide 46
偏心観測
小角近似では、単位はラジアン
46
概算と厳密計算の役割を分ける
概算
厳密計算
●
δ≈e/r［rad］
●
1/100＝0.01 rad
●
180/π倍すると約0.573°
●
座標差から方向角
●
距離は平方根
●
補正符号も図で確認
●
e：横方向のずれ、r：目標までの距離
●
ずれが距離より十分小さいときに使う
Notes: 小角近似δ≈e/rは偏心量eが目標距離rに比べて十分小さい場合の概算です。この例では0.01 rad≈0.57296°で厳密値0.57294°に近いですが、比が大きい場合や成果計算では座標から厳密に求めます。

## Slide 47
偏心観測
補正の符号は図から先に予想する
47
角・A距離・B距離の増減を目で判定する
●
Eの角は大きい→角補正−
●
EAは長い→A距離補正−
●
EBは短い→B距離補正＋
A
B
O=(0,0)
E=(0,1)
A=(100,0)
B=(0,100)
OA=100 m
OB=100 m
OE=1 m
δ
X 北
Y 東
※ OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: 数式の前にOとEから同じ目標へ線を引きます。Eでの角とA距離は中心値より大きく、B距離は小さいので、中心値−観測値の符号は順に負・負・正です。この予想と計算結果が合うかを点検します。

## Slide 48
機器と判断
自動視準と二軸補正にも限界がある
48
機器が助ける部分と人が担う部分を分ける
機器が助ける
人が確認する
●
目標への自動視準・追尾
●
作動範囲内の二軸補正
●
読定・記録の支援
●
目標の取り違え・追尾喪失
●
求心・据付の安定性
●
許容値超過と再測判断
●
自動機能＝全誤差の消去ではない
Notes: 自動視準や二軸補正は視準と傾き補正を助けますが、測点や目標の取り違え、求心、偏心、気象・地盤変化までは保証しません。機種固有の補正範囲は取扱説明書に従い、点検値を超えたときの判断は観測者が行います。
出典:
https://help.fieldsystems.trimble.com/siteworks/en/measuring-total-station-leveling.htm
https://help.fieldsystems.trimble.com/sps-series-total-station/autolock-technology.htm

## Slide 49
25分演習
演習1：方向法を15分で点検する
49
正L・反Rからp、q、C、Dと採否を求めよう
第1対回の生読定から始める
方向 | 正L | 反R
A始 | 12°15′20″ | 192°15′26″
B | 85°40′35″ | 265°40′37″
A閉 | 12°15′25″ | 192°15′29″
●
正・反で別々にA始を引く
●
配布問題の計算表を使う（15分）
Notes: 配布問題と同じ第1対回です。生読定は正L・反R、零方向差引き後の結果はp（正）・q（反）と書き分けます。途中計算：換算反はA始12°15′26″、B85°40′37″、A閉12°15′29″。p1=85°40′35″−12°15′20″=73°25′15″、q1=85°40′37″−12°15′26″=73°25′11″。

## Slide 50
25分演習
演習1：第2対回と三つの点検量
50
対回間の差と帰零差を仮基準に照らそう
初期目盛を変えた第2対回を計算する
方向 | 正L | 反R
A始 | 102°07′40″ | 282°07′36″
B | 175°32′49″ | 355°32′47″
A閉 | 102°07′35″ | 282°07′39″
●
授業用の仮基準：倍角差≤8″、観測差≤5″
●
各帰零差の絶対値≤6″（公共測量の規程値ではない）
Notes: 途中計算：換算反はA始102°07′36″、B175°32′47″、A閉102°07′39″。p2=73°25′09″、q2=73°25′11″。点検は同じB方向の対回間で行います。仮基準は授業内だけの値で、公共測量の規程値ではありません。

## Slide 51
25分演習
演習1：どの値を何と比べるか
51
平均角を採用できるか、根拠を1文で答えよう
較差そのものを許容値と比べない
●
Cj＝pj−qj、Dj＝pj＋qj
●
ΔC＝max C−min C
●
一つでも超えたら原因確認・再測
Notes: 求める値はC1=+4″、C2=−2″、D1=146°50′26″、D2=146°50′20″、θ1=73°25′13″、θ2=73°25′10″です。ΔC=6″、ΔD=6″。帰零差は第1対回が正+5″・反+3″、第2対回が正−5″・反+3″です。観測差6″が5″を超えるため、B観測は原因を確認して再測します。

## Slide 52
25分演習
演習2：偏心補正を10分で求める
52
Eの角と距離を、O中心へ戻そう
O、E、A、Bの座標から角と距離を計算する
●
X北・Y東。図の座標はm。
●
δ＝tan⁻¹(1/100)、電卓はDEG
●
補正＝中心O−偏心E
A
B
O=(0,0)
E=(0,1)
A=(100,0)
B=(0,100)
OA=100 m
OB=100 m
OE=1 m
δ
X 北
Y 東
※ OEを誇張（縮尺どおりでない）
Notes: X=北、Y=東です。計算途中：δ=atan(1/100)=0.5729386977°、∠AEB=90°+δ、EA=√10001=100.004999875 m、EB=99 m。中心値は∠AOB=90°、OA=OB=100 mです。補正符号は角−、A距離−、B距離＋になります。

## Slide 53
まとめ
出口問題：四つを言葉で確かめる
53
今日の判断手順を短く説明できるか
計算結果だけでなく意味を確認する
●
350°→20°の時計回り角は？
●
正反平均でも消えない誤差は？
●
Zとαの関係、超過時の対応は？
Notes: 答えは30°、例として鉛直軸の傾きまたは求心誤差、α=90°−Z、原因を確認して再測です。許容値を超えた観測値を都合よく書き換えないことを最後に確認します。

## Slide 54
まとめ
次回は角と距離で点をつなぐ
54
角と距離から、次の杭の座標を求める
第5回：トラバース測量
●
水平角で次の辺の向きを決める
●
距離を南北・東西の成分に分ける
A
B
C
D
E
角度で方向、距離で次点
Notes: 今回の水平角は、次回のトラバース測量で辺の方向をつなぐ材料になります。角だけ、距離だけでは決まらなかった点の座標を、両方を組み合わせて求めます。

## Slide 55
復習用解答
演習1解答：正・反の結果p、q
55
A始を各姿勢で別々に差し引く
対回 | p（正） | q（反）
1 | 73°25′15″ | 73°25′11″
2 | 73°25′09″ | 73°25′11″
●
p1＝85°40′35″−12°15′20″
●
q1＝85°40′37″−12°15′26″
Notes: 反Rを半周換算してから、正列と反列で独立にA始を引きます。p1=73°25′15″、q1=73°25′11″、p2=73°25′09″、q2=73°25′11″です。生読定R′−Lではなく、零方向差引き後の結果を比較します。

## Slide 56
復習用解答
演習1解答：C、D、水平角
56
同じ対回のpとqから三つの量を作る
対回 | C=p−q | D=p＋q | θ=(p＋q)/2
1 | +4″ | 146°50′26″ | 73°25′13″
2 | −2″ | 146°50′20″ | 73°25′10″
●
平均角＝73°25′11.5″
●
点検前の仮計算値
Notes: C1=+4″、C2=−2″です。D1=146°50′26″、D2=146°50′20″、各水平角はその半分です。平均角(73°25′13″+73°25′10″)/2=73°25′11.5″ですが、点検を通るまでは採用値にしません。

## Slide 57
復習用解答
演習1解答：観測差6″で再測
57
三つの点検量を仮基準と比較する
点検量 | 計算値 | 仮基準 | 判定
倍角差ΔD | 6″ | 8″以下 | 可
観測差ΔC | 6″ | 5″以下 | 超過
帰零差 | 最大5″ | 6″以下 | 可
●
B観測の原因を確認して再測
●
仮基準は公共測量の規程値ではない
Notes: ΔC=max(+4,−2)−min(+4,−2)=6″、ΔD=26″−20″=6″です。帰零差は正+5″・反+3″、正−5″・反+3″で、絶対値の最大は5″です。一つでも超過したため採用せず、B観測の原因を確認して再測します。

## Slide 58
復習用解答
演習2解答：Eでの角と距離
58
直角三角形から偏心位置の観測値を出す
●
δ＝tan⁻¹(1/100)≈0.572939°
●
∠AEB＝90°＋δ≈90.572939°
●
EA＝√10001≈100.0050 m
●
EB＝100−1＝99 m
角とA距離は増え、B距離は減る
Notes: δは約0.01 rad、約0.573°なので計算結果の桁を概算できます。EからAは斜め、EからBは同じ東向きの線上にあります。この大小関係を次の補正符号の点検に使います。

## Slide 59
復習用解答
演習2解答：Oへ戻す三つの補正
59
補正＝中心Oの値−偏心Eの観測値
量 | O中心 | E観測 | 補正 O−E
A→B角 | 90° | 90.572939° | −0.572939°
A距離 | 100 m | 100.0050 m | −0.0050 m
B距離 | 100 m | 99 m | ＋1.0000 m
●
角−、A距離−、B距離＋
●
観測値に補正を加えて中心値へ
Notes: 角は90−90.5729386977=−0.5729386977°、A距離は100−100.004999875=−0.004999875 m、B距離は100−99=+1.0000 mです。定義どおり中心値からE観測値を引けば、符号を一貫して決められます。

## Slide 60
復習用解答
出口問題解答：判断までが観測
60
数値の意味と点検手順を説明できたか
答えを次回の座標計算へつなぐ
●
350°→20°は30°
●
鉛直軸の傾きは正反で消えない
●
α＝90°−Z。超過なら原因確認・再測
A
B
C
D
E
角度で方向、距離で次点
Notes: 正反平均でも鉛直軸の傾き、求心・目標の偏心、偶然誤差などは消えません。機器の表示だけを信じず、規約をそろえて計算し、点検量を比較し、超過時は原因を確認して再測します。次回は角と距離からトラバースの座標を求めます。